1. MULTITUBO systems -  Fußbodenheizung

Die Fußbodenheizung MULTITUBO systems.

(Mehrschichtverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT rot, absolut sauerstoffdicht)

besteht aus folgenden Systemteilen:

- MULTITUBO systems Mehrschichtverbundrohr

- Noppenplatte

- Multifolie

- Klemmschiene

- Verschraubung mit Eurokonus

- Verteiler aus Edelstahl

- Verteilerschränke

- Stellantriebe

- Randdämmstreifen

- Estrichzusatzmittel

Lieferernachweis:

DW Verbundrohr GmbH

Langer Rain 38

D-97437 Haßfurt

Tel. 09521/95356-0

Fax 09521/95356-9

E-Mail: vertrieb@dwvr.de

Internet: http://www.multitubo.de

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | lfdm. | Systemrohre (Rollenware) MULTITUBO Verbundrohr, Farbe: rot, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Fußbodenheizung. (200/500m/Rolle) Rollenware ____ 14 x 2,00 mm (200/500m/Rolle) Rollenware ____ 16 x 2,00 mm |  |  |
| 1.02 | Stück | Verteiler FBH, Eurokonus aus Edelstahl 1“ mit Durchflussmengenmesser zur Anbindung von Fußbodenheizkreisen mit ¾“ Eurokonus-Abgängen und Entlüftungsventil ½“, inklusive Halterung mit Dämmschutzeinlagen. Heizkreise 02 __________ Heizkreise 03 __________ Heizkreise 04 __________ Heizkreise 05 __________ Heizkreise 06 __________ Heizkreise 07 __________ Heizkreise 08 __________ Heizkreise 09 __________ Heizkreise 10 __________ Heizkreise 11 __________ Heizkreise 12 __________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.03 | Stück | Kugelhahn-Set (2 Stück) Aus beschichtetem Messing, passend für Verteiler 1“ AG x ¾“ IG Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.04 | Stück | Elektrothermischer Stellantrieb Zur individuellen Raumthemperaturregelung 230 V Mit Überwurfmutter M 30 x 1,5 mm stromlos geschlossen __________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.05 | Stück | Verteilerschrank Unterputz Aus verzinktem Stahlblech, mit abnehm- und verstellbarem Frontblech, zum Einbau in Wandnischen (ohne WMZ). Typ Anzahl Heizkreise ohne WMZ Breite in mm 1 2-5 490 2 6-7 575 3 8-10 725 4 11-12 875 Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.06 | Stück | Verschraubungen für Eurokonus Aus Messing, Überwurfmutter vernickelt, passend für Anschlüsse auf Eurokonus 14 x ¾“ Eurokonus __________ 16 x ¾“ Eurokonus __________ Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.07 | m² | Noppenplatte ohne Isolierung Zur schnellen und einfachen Verlegung von MULTITUBO systems Verbundrohren 14-20 mm, Plattenhöhe 23 mm Rohrabstand bei gerader Verlegung 75 mm Rohrabstand bei diagonaler Verlegung 38 mm / 69 mm Typ 14-20 __________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.08 | m² | Multifolie Zur Verbesserung der Trittschalleigenschaften , kleine Noppe dreischichtig, einseitig alukaschiert 1.250 mm x 60 lfm. Typ 4 mm __________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.09 | m | Klemmschiene Selbstklebend aus Kunststoff für Rohre Ø 14 – 17 mm Länge der Schiene 1,0 Meter, Teilbar in 20 cm Stücke durch Sollbruchstelle Typ 14 - 17 mm __________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.10 | m | Randdämmstreifen, Rolle a 50 m selbstklebend, mit Folienschürze Typ 150/10 mm __________ Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.08 | ltr. | Estrichzusatzmittel Zur Verbesserung der Estrichhomogenität bei Herstellung von leicht glätt- und abziebaren Verbund- und schwimmenden Zementestrichen mit problematischer Zuschägen (feinstteilreiche Sande) und Heizestrichen Dosierung 0,20 % - 0,50 % zum Zementgewicht Typ 65 __________ Liefern: Montieren: |  |  |