1. MULTITUBO systems -  Heizkörperanbindung mit Steckfittingen

Das MULTITUBO systems Heizkörper-Anbindesystem.

Hausinstallationssystem mit dem sich viele Varianten der Verrohrung von Heizkörpern ausführen lassen, bestehend aus Rohrleitung (Mehrschichtverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, absolut sauerstoffdicht) und Steckfittingen (Messing verzinnt) oder PPSU.

MULTITUBO systems besteht aus folgenden Systemteilen:

- MULTITUBO Mehrschichtverbundrohr 16 – 32 mm

- MULTITUBO Steckverbinder aus verzinntem Messing oder PPSU

- Verteiler aus Edelstahl

- Verteilerschränke

- Anbindemöglichkeiten vieler Heizkörpervarianten

- Verschraubungsteile

- Vernickelte Pressanschlüsse zur Heizkörperanbindung

Lieferernachweis:

DW Verbundrohr GmbH

Langer Rain 38

D-97437 Haßfurt

Tel. 09521/95356-0

Fax 09521/95356-9

E-Mail: vertrieb@dwvr.de

Internet: http://www.multitubo.de

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | lfdm. | Systemrohre (Rollen- und Stangenware) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörper-Anbindung und Fußbodenheizung. Ein Rohr für alle Anwendungen. Stangenware jeweils á 5 lfdm. 16 x 2,00 (Rolle 100/200/500 Meter) Rollenware _____ Stangenware _____ 20 x 2,25 (Rolle 100 Meter) Rollenware _____ Stangenware _____ 25 x 2,50 (Rolle 50 Meter) Rollenware _____ Stangenware _____ 32 x 3,00 (Rolle 25/50 Meter) Rollenware _____ Stangenware _____ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.02 | lfdm. | Systemrohre Plus S4 (Rollenware vorisoliert) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörper-Anbindung vorgedämmt, Dämmschichtdicke 4 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040 (100m/Rolle) Rollenware ____ 16 x 2,00 mm (100m/Rolle) Rollenware ____ 20 x 2,25 mm Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.03 | lfdm. | Systemrohre Plus S9 (Rollenware vorisoliert) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörper-Anbindung vorgedämmt, Dämmschichtdicke 9 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040 (50m/Rolle) Rollenware ____ 16 x 2,00 mm (50m/Rolle) Rollenware ____ 20 x 2,25 mm (50m/Rolle) Rollenware ____ 25 x 2,50 mm Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.04 | lfdm. | Systemrohre Plus S13 (Rollenware vorisoliert) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörper-Anbindung vorgedämmt, Dämmschichtdicke 13 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040 (50m/Rolle) Rollenware ____ 16 x 2,00 mm (50m/Rolle) Rollenware ____ 20 x 2,25 mm (50m/Rolle) Rollenware ____ 25 x 2,50 mm (50m/Rolle) Rollenware ____ 32 x 3,00 mm Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | lfdm. | Systemrohre Plus S26 (Rollenware vorisoliert) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörper-Anbindung vorgedämmt, Dämmschichtdicke 26 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040 (25m/Rolle) Rollenware ____ 16 x 2,00 mm (25m/Rolle) Rollenware ____ 20 x 2,25 mm Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.06 | lfdm. | Systemrohre EXZ S26 (Rollenware vorisoliert) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörper-Anbindung vorgedämmt, exzentrische Dämmschichtdicke 26 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040 (25m/Rolle) Rollenware ____ 16 x 2,00 mm (25m/Rolle) Rollenware ____ 20 x 2,25 mm Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.07 | lfdm. | Systemrohre weiß im Schutzrohr schwarz, rot oder blau (Rollenware) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Im gewellten Schutzrohr (schwarz) aus PE-HD Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörper-Anbindung (75m/Rolle) Rollenware ______16 x 2,00 mm (75m/Rolle) Rollenware ______20 x 2,25 mm Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.08 | Stück | Heizkörper-Verteiler Edelstahlverteiler 1“ für Heizkörper-Anbindesystem mit ¾“ Eurokonus-Abgängen und Entlüftungsventil ½“, inklusive Halterung mit Dämmschutzeinlagen. Heizkreise 02 __________ Heizkreise 03 __________ Heizkreise 04 __________ Heizkreise 05 __________ Heizkreise 06 __________ Heizkreise 07 __________ Heizkreise 08 __________ Heizkreise 09 __________ Heizkreise 10 __________ Heizkreise 11 __________ Heizkreise 12 __________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.09 | Stück | Kugelhahn-Set (2 Stück) Aus beschichtetem Messing, passend für Verteiler 1“ AG x ¾“ IG Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.10 | Stück | Verteilerschrank Unterputz Aus verzinktem Stahlblech, mit abnehm- und verstellbarem Frontblech, zum Einbau in Wandnischen. Typ Anzahl Heizkreise ohne WMZ Breite 1 2-6 490 mm 2 7-8 575 mm 3 9-11 725 mm 4 12 875 mm Liefern: Montieren: |  |  |
| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| 1.11 | Stück | Verschraubungen für Eurokonus Aus Messing, Überwurfmutter vernickelt, passend für Anschlüsse auf Eurokonus 16 x ¾“ Eurokonus __________ 20 x ¾“ Eurokonus __________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.12 | Stück | Steck-HK-Anschlusswinkel Heizkörperanschlusswinkel zum Stecken, mit beschichtetem Kupferrohr 15 x 1 mm 16 x 330 mm __________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.13 | Stück | Klemmverschraubung für Kupferrohr 15 x 1 mm Passend für HK-Anschlüsse (Cu-Rohr) auf ¾“ Eurokonus, elastisch dichtend 15 Cu x ¾“ __________ Liefern: Montieren |  |  |
| 1.14 | Stück | Steck-Anschluss mit Außengewinde Aus Messing verzinnt, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster, Gewinde zum Eindichten z. B. 16 x ½“ AG dto., jedoch Dimensionen: __________x__________ AG __________x__________ AG Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Stück | Steck-Anschluss mit Innengewinde Aus Messing verzinnt, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster, zylindrisches Innengewinde. z. B. 16 x ½“ IG dto., jedoch Dimensionen: __________x__________ IG __________x__________ IG __________x__________ IG Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.16 | Stück | Steck-Winkel 90° Aus Messing verzinnt oder PPSU, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster. z. B. 16x16 dto. in Dimensionen: __________x__________ AG __________x__________ AG __________x__________ AG Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.17 | Stück | Steck-Winkel 90° mit Außengewinde Aus Messing verzinnt, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster. z. B. 16x1/2“AG dto. in Dimensionen: __________x__________ AG __________x__________ AG __________x__________ AG Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | Stück | Steck-Winkel 90° mit Innengewinde Aus Messing verzinnt, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster. z. B. 16 x ½“ IG dto. in Dimensionen: __________x__________ IG __________x__________ IG __________x__________ IG Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.19 | Stück | Steck-T-Stücke egal/reduziert Aus Messing verzinnt oder PPSU, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster. z. B. 16 x 16 x 16 oder 16x20x16 dto., jedoch Dimensionen ___________x___________x___________ ___________x___________x___________ ___________x___________x___________ Liefern: Montieren |  |  |
| 1.20 | Stück | Steck-T-Stücke mit Innengewinde Aus Messing verzinnt, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster. z. B. 16 x ½“ x 16 IG dto., jedoch Dimensionen: ___________x___________x___________ ___________x___________x___________ ___________x___________x___________ Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | Stück | Steck-Kupplung / Reduzierung Aus Messing verzinnt oder PPSU, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster. z. B. 16 x 16 dto., jedoch Dimensionen: __________x__________ __________x__________ __________x__________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.22 | Stück | Steck-Verschraubung Aus Messing verzinnt, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster, und Flachdichtung. Geeignet als lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz von Apparaten und Armaturen. z. B. 16 x ¾“IG dto., jedoch Dimensionen: __________x__________ __________x__________ __________x__________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.23 | Stück | Heizkörperanschluss-Box Aus PST zur Vormontage des Heizkörperanschlusses unter Putz, mit Rohrbogen zum Abdrücken der installierten Leitung und Schutzkappe. Rohrabstand für Ventil Kompaktheizkörper (50 mm) 16x2 mm, Rohrmittenabstand 215 mm _________ Liefern: Montieren: |  |  |