1.MULTITUBO systems  Trinkwasserinstallation mit Schweißfittingen

MULTITUBO systems Trinkwasser-Rohrsystem.

Hausinstallationssystem für erwärmtes und kaltes Wasser nach DIN 1988 in Gebäuden, bestehend aus Rohrleitung (Mehrschichtverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT) und Schweissverbinder aus PE-RT

Das MULTITUBO systems besteht aus folgenden Systemteilen:

- MULTITUBO Verbundrohr 40 – 75 mm

- MULTITUBO Schweissverbinder aus PE-RT 40 – 75 mm

Lieferernachweis:

DW Verbundrohr GmbH

Langer Rain 38

D-97437 Haßfurt

Tel. 09521/95356-0

Fax 09521/95356-9

E-Mail: vertrieb@dwvr.de

Internet: http://www.multitubo.de

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | lfdm. | Systemrohre (Stangenware) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Sanitär, Stangenware jeweils á 5 lfdm. 40 x 4,00 Stangenware _____ 50 x 4,50 Stangenware _____ 63 x 6,00 Stangenware _____ 75 x 7,50 Stangenware ______ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.02 | Stück | Schweiß-Kupplung / Reduzierung aus PE-RT 40 x 40 40 x 32 50 x 50 50 x 40 63 x 63 63 x 50 75 x 75 Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.03 | Stück | Schweiss-T-Stück aus PE-RT 40 x 40 x 40 50 x 50 x 50 63 x 63 x 63 75 x 75 x 75 Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.04 | Stück | Schweiss-Winkel 90° aus PE-RT 40 x 40 50 x 50 63 x 63 75 x 75 Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.05 | Stück | Schweiß-Adapter zum Reduzieren von Schweißmuffen aus PE-RT 40 x 25 50 x 25 50 x 32 50 x 40 63 x 25 63 x 32 63 x 40 63 x 50 75 x 63 75 x50 Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.06 | Stück | Schweiss-Anschluss mit Außengewinde aus PE-RT, Gewinde zum Eindichten aus Rotguss. 40 x 1 ¼“ AG 50 x 1 ½“ AG 63 x 2“ AG 75 x 2 ½ “ AG Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.07 | Stück | Schweiss-Anschluss mit Innengewinde Aus PE-RT, Zylindrisches Innengewinde aus Rotguss. 40 x 1 ¼“ IG 50 x 1 ½“ IG 63 x 2“ IG 75 x 2 ½ “ IG Liefern: Montieren: |  |  |