MULTITUBO systems  Trinkwasserinstallation mit Steckfittingen

1. MULTITUBO systems Trinkwasser-Rohrsystem.

Hausinstallationssystem für erwärmtes und kaltes Wasser nach DIN 1988 in Gebäuden, bestehend aus Rohrleitung (Mehrschichtverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT) und Steckverbindern (Messing verzinnt) oder PPSU.

Das MULTITUBO systems besteht aus folgenden Systemteilen:

- MULTITUBO Verbundrohr 16 – 32 mm

- MULTITUBO Steckverbindern aus verzinntem Messing oder PPSU

- Verteiler aus Messing

- Anbindemöglichkeiten für Sanitärartikel

- Verschraubungsteile

Lieferernachweis:

DW Verbundrohr GmbH

Langer Rain 38

D-97437 Haßfurt

Tel. 09521/95356-0

Fax 09521/95356-9

E-Mail: vertrieb@dwvr.de

Internet: http://www.multitubo.de

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | lfdm. | Systemrohre (Rollen- und Stangenware) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörper-Anbindung und Fußbodenheizung. Ein Rohr für alle Anwendungen. Stangenware jeweils á 5 lfdm. 16 x 2,00 (Rolle 100/200/500 Meter) Rollenware _____ Stangenware _____ 20 x 2,25 (Rolle 100 Meter) Rollenware _____ Stangenware _____ 25 x 2,50 (Rolle 50 Meter) Rollenware _____ Stangenware _____ 32 x 3,00 (Rolle 25/50 Meter) Rollenware _____ Stangenware _____ 40 x 4,00 Stangenware _____ 50 x 4,50 Stangenware _____ 63 x 6,00 Stangenware _____ 75 x 7,50 Stangenware _____ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.02 | lfdm. | Systemrohre Plus S4 (Rollenware vorisoliert) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörper-Anbindung vorgedämmt, Dämmschichtdicke 4 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040 (100m/Rolle) Rollenware ____ 16 x 2,00 mm (100m/Rolle) Rollenware ____ 20 x 2,25 mm Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.03 | lfdm. | Systemrohre Plus S9 (Rollenware vorisoliert) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörper-Anbindung vorgedämmt, Dämmschichtdicke 9 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040 (50m/Rolle) Rollenware ____ 16 x 2,00 mm (50m/Rolle) Rollenware ____ 20 x 2,25 mm (50m/Rolle) Rollenware ____ 25 x 2,50 mm Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.04 | lfdm. | Systemrohre Plus S13 (Rollenware vorisoliert) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörper-Anbindung vorgedämmt, Dämmschichtdicke 13 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040 (50m/Rolle) Rollenware ____ 16 x 2,00 mm (50m/Rolle) Rollenware ____ 20 x 2,25 mm (50m/Rolle) Rollenware ____ 25 x 2,50 mm (50m/Rolle) Rollenware ____ 32 x 3,00 mm Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | lfdm. | Systemrohre Plus S26 (Rollenware vorisoliert) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörper-Anbindung vorgedämmt, Dämmschichtdicke 26 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040 (25m/Rolle) Rollenware ____ 16 x 2,00 mm (25m/Rolle) Rollenware ____ 20 x 2,25 mm Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.06 | lfdm. | Systemrohre EXZ S26 (Rollenware vorisoliert) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörper-Anbindung vorgedämmt, exzentrische Dämmschichtdicke 26 mm, Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040 (25m/Rolle) Rollenware ____ 16 x 2,00 mm (25m/Rolle) Rollenware ____ 20 x 2,25 mm Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.07 | lfdm. | Systemrohre weiß im Schutzrohr schwarz, rot oder blau (Rollenware) MULTITUBO Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht. Im gewellten Schutzrohr (schwarz) aus PE-HD Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörper-Anbindung (75m/Rolle) Rollenware ______16 x 2,00 mm (75m/Rolle) Rollenware ______20 x 2,25 mm Liefern: Montieren: |  |  |
| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| 1.08 | Stück | Steck-Anschluss mit Außengewinde Aus Messing verzinnt, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster, Gewinde zum Eindichten z. B. 16 x ½“ AG dto., jedoch Dimensionen: __________x__________ AG __________x__________ AG Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.09 | Stück | Steck-Anschluss mit Innengewinde Aus Messing verzinnt, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster, zylindrisches Innengewinde. z. B. 16 x ½“ IG dto., jedoch Dimensionen: __________x__________ IG __________x__________ IG __________x__________ IG Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.10 | Stück | Steck-Winkel 90° Aus Messing verzinnt oder PPSU, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster. z. B. 16x16 dto. in Dimensionen: __________x__________ AG __________x__________ AG __________x__________ AG Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Stück | Steck-Winkel 90° mit Außengewinde Aus Messing verzinnt, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster. z. B. 16x1/2“AG dto. in Dimensionen: __________x__________ AG __________x__________ AG __________x__________ AG Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.12 | Stück | Steck-Winkel 90° mit Innengewinde Aus Messing verzinnt, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster. z. B. 16 x ½“ IG dto. in Dimensionen: __________x__________ IG __________x__________ IG __________x__________ IG Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.13 | Stück | Steck-T-Stücke egal/reduziert Aus Messing verzinnt oder PPSU, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster. z. B. 16 x 16 x 16 oder 16x20x16 dto., jedoch Dimensionen ___________x___________x___________ ___________x___________x___________ ___________x___________x___________ Liefern: Montieren |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | Stück | Steck-T-Stücke mit Innengewinde Aus Messing verzinnt, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster. z. B. 16 x ½“ x 16 IG dto., jedoch Dimensionen: ___________x___________x___________ ___________x___________x___________ ___________x___________x___________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.15 | Stück | Steck-Kupplung / Reduzierung Aus Messing verzinnt oder PPSU, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster. z. B. 16 x 16 dto., jedoch Dimensionen: __________x__________ __________x__________ __________x__________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.16 | Stück | Steck-Verschraubung Aus Messing verzinnt, mit fixierter Hülse inkl. Sichtfenster, und Flachdichtung. Geeignet als lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz von Apparaten und Armaturen. z. B. 16 x ¾“IG dto., jedoch Dimensionen: __________x__________ __________x__________ __________x__________ Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17 | Stück | Steck-Wandscheibe IG mit Flansch Aus Messing verzinnt, mit fixierter Presshülse inkl. Sichtfenster. z.B. 16 x ½“ __________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.18 | Stück | Schallschutz-Set zu Press-Wandscheibe Aus Gummi, bestehend aus Schalltrenner und Schutzkappe, für den universellen Einsatz in Verbindung mit den Wandscheiben. Stck. __________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.19 | Stück | Steck-U-Wandscheibe IG mit Flansch Aus Messing verzinnt, mit fixierter Presshülse inkl. Sichtfenster. 16 x ½“ x 16 __________ Liefern: Montieren |  |  |
| 1.20 | Stück | Verteiler Sanitär und Zubehör Aus Messing, mit wechselseitigem Anschluss 1“ AG und 1“ IG. Geeignet für MULTITUBO Eurokonus- Verschraubungen 3/4“. Abgänge 02 __________ Abgänge 03 __________ Abgänge 04 __________ Kappe (1“ IG) __________ Stopfen (1“ AG) __________ Verteilerhalter __________ Liefern: Montieren: |  |  |

| Pos. | Menge | Artikel- bzw. Leistungsbeschreibung | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | Stück | Verschraubung für Eurokonus Aus Messing, Überwurfmutter vernickelt, passend für Anschlüsse auf Eurokonus 16 x ¾“ Eurokonus __________ 20 x ¾“ Eurokonus __________ Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.22 | Stück | Montageschiene Aus verzinktem Stahl für alle Montageabstände 2 m Lang Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.23 | Stück | Montageschiene gebogen Aus verzinktem Stahl für Montageabstände 75 oder 150 für Wandscheibe IG mit Flansch, inkl. 6 Schrauben Liefern: Montieren: |  |  |
| 1.24 | Stück | Halteplatten Aus verzinktem Stahl für 2 Wandscheiben IG mit Flansch für Montageabstand 75, 100 oder 150 mm Montageabstand 75 mm __________ 100 mm__________ 150 mm__________ Liefern: Montieren: |  |  |